## Slide 1: Rola Tunelu Trasy Nowa Spacerowa w układzie transportowym Gdańska
Dr hab. inz. Kazimierz Jamroz, prof. PG
Dr inż. Lech Michalski, doc. PG
Mgr inz. Krystian Birr
Wydział Inzynierii Ladowej i Środowiska
Katedra Inzynierii Lądowej
dr hab. inż. Kaziemierz Jamroz, prof. nadzw. PG
Mgr inż. Wojciech Kustra

## Slide 2: HISTORIA PLANOWANIA TRASY
1960 / 70

## Slide 3
Rozwój systemu transportu
Podstawowy szkielet planowanego układu transportowego Zespołu Portowego Gdańsk Gdynia (z perspektywą do 1990 roku) był opracowany na początku lat 60 – tych ubiegłego wieku i zaakceptowany przez najwyższe ówczesne władze.
Już wówczas (kiedy wskaźnik motoryzacji był bardzo niski i wynosił poniżej 30 so/1 tys. mk),
W celu usprawnienia funkcjonowania transportu w Aglomeracji Trójmiejskiej dostrzegano konieczność rozwoju systemu transportu kolejowego i drogowego dla umożliwienia sprawnego funkcjonowania miast Aglomeracji Gdańsk - Gdynia.
W owym czasie zaistniały na mapach planistów takie trasy jak: Obwodnica Zachodnia Trójmiasta, Obwodnica Południowa Gdańska, Droga Czerwona, Droga Zielona, Nowa Politechniczna, Nowa Wałowa czy Trasa Sucharskiego.

## Slide 4
Odcinek Obwodnica – Grunwaldzka
Ówcześni planiści transportu przewidywali (korzystając z prostych narzędzi prognostycznych) nieuchronny rozwój motoryzacji (jako jeden ze skutków rozwoju społeczno – gospodarczego Aglomeracji Gdańsk - Gdynia).
Do planowania sieci transportowej na poszczególne okresy planistyczne przyjmowano na ówczesne czasy bardzo wysokie wskaźniki motoryzacji (liczba samochodów osobowych na 1 tysiąc mieszkańców). I tak przyjęto wskaźniki motoryzacji na poziomie: 220 sam. os. / 1 tys. mieszkańców w roku 1990 i a po tym okresie nawet 330 so. /1 tys. mk, które wówczas wydawały się nieosiągalne.
Obecnie wskaźnik motoryzacji w Gdańsku i w Gdyni ten dochodzi do 500 (w Sopocie przekracza ta wartość liczbową), a w ciągu kolejnych 15 - 20 lat (wg prognoza autora) może osiągnąć 700 so. /1 tys. mk.

## Slide 5: HISTORIA PLANOWANIA TRASY
1990 /2000

## Slide 6
Rozwój systemu transportu
Zapotrzebowanie na podróże oraz poziom motoryzacji w Aglomeracji Trójmiejskiej (dawniej Aglomeracja GD) rozwijało się zgodnie z prognozami, ale układ transportowy niezbędny do dobrej obsługi transportowej mieszkańców i gości przyjeżdżających do Gdańska nie nadążał za potrzebami i nowymi wyzwaniami.
Nowe możliwości rozwoju systemu transportu, które pojawiły się z chwilą przystąpienia Polski do UE, pozwoliły na uruchomienia procesu nadrabiania tego zastoju.

## Slide 7: HISTORIA PLANOWANIA TRASY
2005 /2010

## Slide 8
Rozwój systemu transportu
Dobrze rozwinięte zorganizowane systemy transportowe w miastach i aglomeracjach miejskich umożliwiają zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa, związanych z przemieszczaniem się oraz zaopatrzeniem ludności. Stanowią one podstawę rozwijania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Społeczeństwo oczekuje zapewnienia dogodnego transportu w dojazdach do pracy, szkoły i rekreacji.
Obserwując główne tendencje rozwoju transportu obserwuje się duży udział transportu samochodowego w krajach UE (od 70 % na Węgrzech do 90 % na Litwie, a prognozy wskazują na dalszy wzrost udziału samochodu w podróżach do roku 2050).
W dużych miastach sytuacja jest dość mocno zróżnicowana, gdyż samochodem osobowym realizowanych jest od 25 % podróży w Barcelonie do 59 % podróży w Rzymie.

## Slide 9
Rozwój systemu transportu
Obecnie każdego dnia w Gdańsku 1 mln podróży odbywanych obecnie:
  42 % realizowanych jest samochodem osobowym,
  32 % transportem zbiorowym,
  a 27 % pieszo i rowerem.
Dwie trzecie wszystkich podróży (ponad 675 tys.) to podróże krótkie i bardzo krótkie (poniżej 6 km) realizowane głównie pieszo, rowerem i transportem zbiorowym
Jedna trzecia wszystkich podróży to podróże średnie i długie realizowane samochodem osobowym i transportem zbiorowym. Dobra obsługa tych grup podróżnych wymaga sprawnego i bezpiecznego układu dróg i ulic oraz sprawnego systemu transportu zbiorowego.

## Slide 10
Rozwój systemu transportu
Dyskutowane ostatnio publicznie tematy transportowe dotyczą bardzo istotnego problemu obsługi transportowej mieszkańców kilku dzielnic położonych na Dolnym Tarasie (Wrzeszcz, Zaspa, Przymorze, Żabianka, Jelitkowo), a także dzielnic położonych na Górnym Tarasie (Osowa, Piecki – Mogowo, Gdańsk Południe) oraz Sopotu.
Istotną grupę oczekiwań mieszkańców tych dzielnic stanowią postulaty lepszego rozwoju aktywności gospodarczej, zaopatrzenia ludności, dobrego dojazdu do pracy, nauki i rekreacji, a także zapewnienie możliwości sprawnej ewakuacji mieszkańców w przypadku pojawienia się nagłych zagrożeń.
Wymienione dzielnice zamieszkuje prawie 200 tys. mieszkańców i znajduje się tam wiele tysięcy miejsc nauki i pracy, a także miejsc rekreacji i obszarów turystycznych, które są głównymi generatorami podróży między tymi dzielnicami i zewnętrznym układem transportowym.

## Slide 11
Rozkład źródeł i celów podróży

## Slide 12
Rozwój systemu transportu
Obsługa transportowa mieszkańców tych dzielnic pozostawia wiele do życzenia:
w przypadku transportu zbiorowego obsługa ta oparta jest głównie na transporcie kolejowym (SKM), tramwajowym i autobusowym, o gęstej sieci, ale o niskim stopniu integracji (brak zorganizowanych węzłów integracyjnych umożliwiających łatwy dostęp i przesiadanie się na różne środki transportu),
w przypadku transportu samochodowego obsługa transportowa realizowana jest często po rachitycznej sieci ulic,
najgorsze warunki występują na odciętych linią kolejową połączeniach „Dolnego Tarasu” i Sopotu z pozostałymi dzielnicami i układem dróg krajowych, oraz Górnej Oliwy (ponad 30 tys. pojazdów na dobę na ul. Spacerowej) i Górnego Wrzeszcza ponad 30 tys. pojazdów na ul. Sobieskiego i Jaśkowej Dolinie), przez które przetacza się ruch tranzytowy.

## Slide 13
Rozwój systemu transportu
niestety wobec niskich standardów i sprawności ulic podstawowego układu, kierowcy w godzinach szczytowych przemieszczają się swymi pojazdami po wielu ulicach lokalnych i osiedlowych powodując tym samym zatłoczenia, zanieczyszczenia spalinami oraz liczne wypadki drogowe z ofiarami rannymi i śmiertelnymi,
w przypadku transportu niezmotoryzowanego występuje dość dobrze rozwinięta sieć tras rowerowych, lecz mało jeszcze wykorzystywana przez rowerzystów.

## Slide 14
Rozwój systemu transportu
Rama Drogowa Gdańska - brakuje północno – wschodni odcinek, który według planów składała się obecnie z trzech istotnych elementów: odcinka Drogi Zielonej, ul. Nowa Spacerowa oraz odcinka ulicy Nowa Kielnieńska o łącznej długości 14,3 km.
Każdy z wymienionych odcinków spełniać będzie istotne, ale nieco inne zadanie w obsłudze transportowej analizowanych obszarów.

## Slide 15
Trasa Nowa Spacerowa
Odcinek Ramy od Al. Grunwaldzkiej do Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta (Węzeł Wysoka) o długości ok. 5,4 km,
Planowana dwujezdniowa ulica po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, w większości po nowym śladzie z tunelem pod wzgórzem Pachołek.
Zadaniem tego odcinka będzie skanalizowanie i wyprowadzenie ruchu z Oliwy, Żabianki, Przymorza i Sopotu w kierunku Obwodnic (Zachodniej i Metropolitalnej) oraz w kierunku zachodnim województwa pomorskiego, a także umożliwienie przeprowadzenia szybkiej ewakuacja tej części miasta w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zagrożeń.
Trasa ta umożliwia eliminacje ruchu tranzytowego ze starej i zabytkowej części Oliwy oraz łatwe przekierowanie ruchu z Trasy Średnicowej na Obwodnice Trójmiasta w przypadku wystąpienia wypadków lub zatłoczeń na tej trasie

## Slide 16
Trasa Nowa Spacerowa

## Slide 17
Trasa Nowa Spacerowa
Wariant A
Węzeł „Wysoka” – bez zmian – jak w stanie istniejącym;
ul. Nowa Spacerowa (przekrój G1/2 - istniejący) – na odcinku od węzła „Wysoka” do węzła kierunkowego ze starą Spacerową;
ul. Nowa Spacerowa (przekrój G2/2) – na odcinku od węzła kierunkowego do skrzyżowania Al. Niepodległości/Al. Grunwaldzka (tunel 2x2).
skrzyżowanie jednopoziomowe Droga Zielona/Al. Niepodległości/ Al. Grunwaldzka.
Wariant B:
Węzeł „Wysoka” – przebudowa do pełnej koniczyny wraz z przebudową dojazdu do C.H. Osowa;
ul. Nowa Spacerowa (przekrój G2/2) – na odcinku węzła „Wysoka” oraz od węzła „Wysoka” do węzła z Al. Niepodległości/Al. Grunwaldzka;
Węzeł dwupoziomowy z tunelem dla 1 jezdni Drogi Zielonej pod Al. Niepodległości;

## Slide 18
Trasa Nowa Spacerowa
Wariant C
Układ drogowy ujęty w wariancie B ul. Nowa Kielnieńska (G1/2) – na odcinku od ronda
z wariantu B do węzła „Chwaszczyno” (z Obwodnicą Metropolitalną).
Wariant D:
Układ drogowy ujęty w wariancie C
Obwodnica Trójmiasta rozbudowana do przekroju 2/3 (wg odrębnego zadania);
Węzeł Droga Zielona/Al. Niepodległości/Al. Grunwaldzka rozbudowany do układu docelowego (2 jezdnie pod węzłem).

## Slide 19: Wariant 0 – rok 2030

## Slide 20: Z1 – wariant A – rok 2030

## Slide 21: Z1 – wariant B – rok 2030

## Slide 22: Z1 – wariant C – rok 2030

## Slide 23: Z1 – wariant D – rok 2030

## Slide 24
Trasa Nowa Spacerowa - efekty
Wielkość ruchu drogowego na analizowanych ulicach będzie nie wiele większa niż jest obecnie przewiduje się w roku 2020 np.:
Droga Zielona - na odcinku między ul. Jana Pawła II i Hallera ok. 40 tys. P/24h w obu kierunkach, podczas gdy dzisiaj po ulicy Czarny Dwór przejeżdża ok. 25 tys. P/24h w obu kierunkach; a na odcinku pomiędzy ul. Pomorska i Gospody ok. 15 tys. P/24h, podczas gdy dzisiaj po istniejących ulicach przejeżdża ponad 10 tys. pojazdów na dobę,
trasa Nowa Spacerowa: w tunelu pod Pachołkiem ok. 45 tys. P/24h, w obu kierunkach, podczas gdy dzisiaj po ulicy Spacerowej przejeżdża ok. 30 tys. pojazdów w obu kierunkach, przez większość doby stojąc w korkach,
trasa Nowa Kielnieńska: na odcinku pomiędzy Węzłem Wysoka i Węzłem Chwaszczyno ok. 45 tys. P/24h, w obu kierunkach, podczas gdy dzisiaj po ulicy Kielnieńskiej przejeżdża ponad 15 tys. P/24h w obu kierunkach, które przeniosą się na powstałą w ten sposób obwodnicę dzielnicy Osowa.
.

## Slide 25: Z1+2 – wariant D+E – rok 2030

## Slide 26
Trasa Nowa Spacerowa
Z prowadzonych prognoz i analiz wynika, że w przybliżeniu po jednej trzeciej pojazdów dojeżdżających do Al. Grunwaldzkiej będzie: skręcać w prawo do Oliwy i Wrzeszcza, w lewo do Sopotu i na wprost w kierunku Żabianki (z tego mniej niż połowa tj. ok. 15 % pojazdów jadących trasą Nowa Spacerowa będzie kontynuować jazdę Drogą Zieloną w kierunku do Żabianki, Przymorza i Dolnego Sopotu).
Natomiast z pojazdów dojeżdżających do Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta w przybliżeniu po jednej trzeciej będzie skręcać w prawo (do pozostałych dzielnic Gdańska) lub w lewo (do Gdyni) i na wprost do Obwodnicy Metropolitalnej (omijając obszar dzielnicy Osowa).

## Slide 27
Trasa Nowa Spacerowa - efekty
Wymiernymi efektami budowy tych tras Nowa Spacerowa i Droga Zielona będzie przeniesienie ruchu pojazdów z wielu ulic lokalnych o niskich standardach na nowe ulice o lepszej sprawności i wyższych standardach bezpieczeństwa co spowoduje na obszarze miasta Gdańska:
poprawę sprawności funkcjonowania systemu transportu drogowego wyrażone: zmniejszeniem łącznej przebytej drogi przez pojazdy o 5 %, skróceniem łącznego czasu podróży samochodami o 15 – 17 %, a tym samym zmniejszenie czasu postoju w korkach i oszczędności czasu uczestników podróży,
poprawę brd poprzez zmniejszenie liczby ofiar w wypadków drogowych w ciągu 30 lat eksploatacji o 2,6 tys. ofiar rannych, 60 ofiar śmiertelnych oraz o 1,5 md zł koszty ofiar wypadków drogowych,
dodatkowymi efektami będą także zmniejszenie wielkości zużycia paliwa i objętości emitowanych spalin, szczególnie na ulicach lokalnych po których odbywa się dzisiaj ruch tranzytowy.

## Slide 28: Z1 – wariant C – rok 2030

## Slide 29: Z1+2 – wariant D+D – rok 2030

## Slide 30: Z1+2 – wariant D+D – rok 2030

## Slide 31
Trasa Nowa Spacerowa - efekty
Wymiernymi efektami budowy tych tras Nowa Spacerowa i Droga Zielona będzie przeniesienie ruchu pojazdów z wielu ulic lokalnych o niskich standardach na nowe ulice o lepszej sprawności i wyższych standardach bezpieczeństwa co spowoduje na obszarze miasta Gdańska:
poprawę sprawności funkcjonowania systemu transportu drogowego wyrażone: zmniejszeniem łącznej przebytej drogi przez pojazdy o 5 %, skróceniem łącznego czasu podróży samochodami o 15 – 17 %, a tym samym zmniejszenie czasu postoju w korkach i oszczędności czasu uczestników podróży,
poprawę brd poprzez zmniejszenie liczby ofiar w wypadków drogowych w ciągu 30 lat eksploatacji o 2,6 tys. ofiar rannych, 60 ofiar śmiertelnych oraz o 1,5 md zł koszty ofiar wypadków drogowych,
dodatkowymi efektami będą także zmniejszenie wielkości zużycia paliwa i objętości emitowanych spalin, szczególnie na ulicach lokalnych po których odbywa się dzisiaj ruch tranzytowy.

## Slide 32
Chart: Praca przewozowa [mln poj. km/24h]
| WO | Z1-WA | Z1-WB | Z1-WC | Z1-WD | Z2-WA | Z2-WB1 | Z2-WB2 | Z2-WC1 | Z2-WC2 | Z2-WD | Z2-WE | Z1-2-WDD | Z1-2-WDE
2020 | 3308.4552 | 3338.2504 | 3313.8811 | 3255.4094 | 3249.9085 | 3307.6232 | 3284.9788 | 3297.8738 | 3303.6695 | 3284.9788 | 3281.5418 | 3288.0693 | 3137.6501 | 3125.315
2030 | 3644.6874 | 3550.5372 | 3588.9683 | 3549.7933 | 3478.0952 | 3673.378 | 3670.4772 | 3666.726 | 3670.982 | 3670.4772 | 3669.9326 | 3655.1076 | 3508.6614 | 3490.137
2040 | 3907.8335 | 3797.1854 | 3834.4998 | 3806.0288 | 3805.6662 | 3923.3378 | 3923.4763 | 3926.9557 | 3923.9438 | 3923.4763 | 3922.7545 | 3923.1637 | 3822.7755 | 3805.5017

## Slide 33
Chart: Czas przejazdu [mln poj. godz/24h]
| WO | Z1-WA | Z1-WB | Z1-WC | Z1-WD | Z2-WA | Z2-WB1 | Z2-WB2 | Z2-WC1 | Z2-WC2 | Z2-WD | Z2-WE | Z1-2-WDD | Z1-2-WDE
2020 | 85.6111 | 85.4824 | 82.1492 | 75.4084 | 74.0613 | 84.7863 | 83.8839 | 83.7093 | 84.0086 | 83.8839 | 83.3291 | 82.3549 | 69.1263 | 68.454
2030 | 91.0032 | 84.8878 | 85.1642 | 79.4512 | 76.8367 | 90.7517 | 90.3539 | 89.3401 | 89.9531 | 90.3539 | 89.8453 | 87.7225 | 76.2735 | 75.418
2040 | 91.8929 | 88.4842 | 84.6594 | 81.6025 | 80.5631 | 91.9589 | 91.7946 | 91.2667 | 91.6603 | 91.7946 | 91.7403 | 91.5777 | 80.6877 | 79.8646

## Slide 34
Chart: Średnia prędkość [km/h]
| WO | Z1-WA | Z1-WB | Z1-WC | Z1-WD | Z2-WA | Z2-WB1 | Z2-WB2 | Z2-WC1 | Z2-WC2 | Z2-WD | Z2-WE | Z1-2-WDD | Z1-2-WDE
2020 | 38.6452 | 39.0519 | 40.3398 | 43.1704 | 43.8813 | 39.0113 | 39.161 | 39.3967 | 39.3254 | 39.161 | 39.3805 | 39.9256 | 45.3901 | 45.6557
2030 | 40.0501 | 41.8262 | 42.1418 | 44.6789 | 45.266 | 40.4773 | 40.6233 | 41.0423 | 40.81 | 40.6233 | 40.8473 | 41.6667 | 46.001 | 46.2772
2040 | 42.526 | 42.9137 | 45.2932 | 46.6411 | 47.2383 | 42.664 | 42.7419 | 43.0273 | 42.8096 | 42.7419 | 42.7594 | 42.8397 | 47.3774 | 47.6494

## Slide 35
Chart: Zmniejsznie liczby ofiar rannych
| Z1-WA | Z1-WB | Z1-WC | Z1-WD | Z2-WA | Z2-WB1 | Z2-WB2 | Z2-WC1 | Z2-WC2 | Z2-WD
 | 419.4356 | 1321.4161 | 1922.0437 | 2117.9401 | 0.98521 | 197.7177 | 234.6934 | 47.8873 | 197.7177 | 349.1548

## Slide 36
Chart: Uratowani od śmierci Droga Zielona
| Z1-WA | Z1-WB | Z1-WC | Z1-WD | Z2-WA | Z2-WB1 | Z2-WB2 | Z2-WC1 | Z2-WC2 | Z2-WD
 | 10.8148 | 32.7495 | 46.4417 | 51.2115 | -0.30832 | 4.3484 | 5.4839 | -0.1393 | 4.3484 | 6.2605

## Slide 37
Chart: Oszczędności kosztów wypaków drogowych Droga Zielona
| Z1-WA | Z1-WB | Z1-WC | Z1-WD | Z2-WA | Z2-WB1 | Z2-WB2 | Z2-WC1 | Z2-WC2 | Z2-WD
 | 419.4356 | 1321.4161 | 1922.0437 | 2117.9401 | 0.98521 | 197.7177 | 234.6934 | 47.8873 | 197.7177 | 349.1548

## Slide 38
Istnieje silne uzasadnienie dla budowy analizowanych: tras Nowa Spacerowa, a także Nowa Kielnieńska i Droga Zielona w Gdańsku.
Wybudowanie tych tras przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej i ułatwienia polepszenia życia mieszkańców znacznego obszaru miasta Gdańska i Sopotu, poprzez poprawę sprawności funkcjonowania systemu transportu drogowego i zbiorowego, zmniejszenie kosztów funkcjonowania transportu, poprawę bezpieczeństwa, a także zmniejszenie uciążliwości dla otoczenia,
Sposób skonstruowania trasy drogowej, aby nie była ona źródłem nadmiernych uciążliwości jest oddzielnym zagadnieniem dla projektantów i inżynierów budowlanych.

## Slide 39
Przedstawione analizy dotyczące fragmentu Ramy Drogowej Gdańska, wykazały, ze brakuje kompleksowej analizy funkcjonowania aktualnego i przewidywanego w przyszłości systemu transportowego miasta Gdańska.
Zatem w dyskusjach pojawia się wiele mitów nie popartych faktami, obliczeniami i symulacjami.
Studium analityczno - styudialne przeprowadzone dla Dolnego Tarasu potwierdza te ustalenia.

## Slide 40: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
28.01.2016